Inhaltsverzeichnis

1 Ganzglasgeländer	2

Bohle AG
Dieselstraße 10
42781 Haan
Telefon 0049212955680
info@bohle.de
www.bohle.com

|  |  | 1 | Ganzglasgeländer |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1. 1 | 0 |  |  | 0,00 EUR | 0,00 EUR |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

VetroMount Bodenmontage
Herstellerangaben:
Bohle AG
Dieselstraße 10
42781 Haan
Tel.: +49212955680
 Email.: info@bohle.de


1.0 Systembeschreibung

Bohle, modulares Ganzglasgeländer System VetroMount zur Bodenmontage bestehend aus Montageprofil, Kantenschutz, Glas und Zubehörteilen.

Geeignet ist das VetroMount System für den Innen- und Außenbereich, ausgeliefert mit einer Eloxalschichtdicke von 25µm.  

Die Mindest-Geländerhöhe richtet sich nach den jeweils geltenden Landesbaurecht und beträgt je nach Absturzhöhe in der Regel 90 cm, 100 cm bzw. 110 cm über dem fertigen Bodenaufbau,.

Der Abstand von vertikal, diagonal oder horizontal verlegten Bekleidungsprofilen zueinander, sowie deren
Abstand zum Boden, zur Wand und zur Bodenvorderkante ist baurechtlich nicht einheitlich geregelt und
deshalb bei der jeweiligen Baubehörde zu erfragen.

Zertifizierung: Allgemein bauaufsichtliches Prüfzeugnis auf Basis der DIN 18008 -4
Statischer Nachweis: Geprüfte Typenstatik für Holm und Windlast


Technische Beschreibung, Qualitätsmerkmale

Modulares Geländersystem, stoßfest und trittsicher, dauerhaft UV-beständig, dauerhaft formstabil, schnelle und einfache Montage, keine Schweißarbeiten erforderlich.
Glas wird ohne Bohrungen eingebaut und ist im Bruchfall einfach austauschbar
LED-Band optional im Glaslager integrierbar

() Holmlast: 1,0 kN/m (öffentlicher Bereich)
() Holmlast 0,5 kN/m (privater Bereich)

1.1 Profil zur Montage auf Betonboden 
- Profil für 2500mm, Aluminium eloxiert E6/C0 ..........lfm
- Profil für 5000mm, Aluminium eloxiert E6/C0 ..........lfm

1.2 Glaslager- und Gummisatz für Glasstärken von 12,76 mm bis 21,52 mm für Befestigung des Glases 
Glasstärke: ........................................mm    =   ..........lfm
* Glasstärke abhängig von Geländerhöhe, Überspannung und Nutzung oder nach statischen Erfordernissen

1.3 Abdeckprofil:
Abdeckprofil oben E6/C0 .............lfm (Achtung: Verwendung kann 2-seitig erfolgen)
Abdeckprofil oben E4/C31 .............lfm (Achtung: Verwendung kann 2-seitig erfolgen)
Abdeckprofil seitlich E6/C0.............lfm (Achtung: Verwendung kann 2-seitig erfolgen)
Abdeckprofil seitlich E4/C31.............lfm (Achtung: Verwendung kann 2-seitig erfolgen)
Abdeckprofil Komplett E6/C0.............lfm (Achtung: Verwendung Luftseite)
Abdeckprofil Komplett E4/C31.............lfm (Achtung: Verwendung Luftseite)

1.4 Handlauf Glasprofil:
- U – Profil .......lfm

- Edelstahl Handlauf eckig ..........lfm
- Edelstahl Handlauf rund Ø42,4mm.......lfm
         - Abdeckkappe Handlauf ....Stück
         - Gummiprofil passend zur Glasdicke ........mm.........lfm
         - Rohrverbinder 90°.....Stück
         - Mauerbefestigungen........Stück ( Angebunder Handlauf)
         - Rohrverbinder gerade......Stück


1.5 Zubehör:
- Endkappen Aluminium eloxiert E6/C0 oder E4/C31  ......Stück
       - Mit Abdeckprofil.....Stück
       - Ohne Abdeckprofil .....Stück 
       - Für Treppenaufgang mit Abdeckprofil ...Stück

- Glasstop für Treppenmontage .......Stück
- Verbindungsstifte...........Stück
- Montagehilfe.............Stück
- Befestigungsmaterialien 
Hilti HUS3-H. (innen)....für lfm.........Schachtel á 50Stück
Hilti HUS-HR...(außen)....für lfm.........Schachtel á 25Stück


Menge: ................................ Einheit: Stk EP: .................................. GP: ..................................

|  |  |  |  |  | Summe: 1 |  |  |  | Ganzglasgeländer | 0,00 EUR |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Summenzusammenstellung

______________________________________________________________________________________

|  |  | Ordnungszahl | Kurztext | Betrag |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

______________________________________________________________________________________

|  |  | 1 | Ganzglasgeländer | 0,00 EUR |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

______________________________________________________________________________________

|  |  |  | Summe: | .......................... |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

______________________________________________________________________________________

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | SUMMENZUSAMMENSTELLUNG |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Angebotssumme ohne Auf-/Abgebot: | .......................... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Auf-/Abschlag (0,00 %) | .......................... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Angebotssumme (netto): | .......................... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | zzgl. Umsatzsteuer (......... %) | .......................... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Angebotssumme (brutto): | .......................... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (Ort) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (Datum) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (rechtsgültige Unterschrift) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |